Техническое описание общестроительных дверей

1.  Общие сведения об изделии.

1.1. Настоящий описание распространяется на двери, изготовленные.НПО «Крепость-Строй» в соответствии с ГОСТ 6629-88 и Техническим описанием конструкции.

1.2. Двери предназначены для ограничения несанкционированного доступа в жилые, общественные, промышленные и вспомогательные здания и помещения, а также для их тепло- и звукоизоляции.

1.3. Изделия состоят из трех основных элементов: дверной коробки, дверного полотна и деталей вращения (навесов):

1.4.. Дверное полотно представляет собой конструкцию, изготовленную из двух панелей HDF 3мм, бруска обвязки

29х40 изготовленного из массива сосны, внутреннего сотового заполнения ТУ 5712-003-22903852-06;

1.5. Склейка конструкций дверного полотна производится клеевым составом М-1 ТУ 2242-003-51375167-2000

1.6.. Дверная коробка изготавливается из массива сосны. Собирается в конструкцию саморезами 3,8х55мм*. На коробке

выполнены технические врезки для установки дверных петель*

1.7. Дверное полотно и дверная коробка связываются между собой дверными петлями «DOORS HINGES» 100мм 2BB-CHP*

1.8. Дверные петли обеспечивают свободное открывание двери на 180°;

1.9. Окраска производится в два этапа с промежуточным шлифованием полиуретановывми материалами

соответствующими сертификатам Госстандарта России

2.  Техническая характеристика.

2.1. Двери могут иметь правое или левое открывание в зависимости от строительных требований, задания заказчика*.

2.2. Габаритные размеры изделий могут колебаться по ширине от 600 мм до 1700 мм, по высоте от 600 мм до 2500 мм

согласно Техническому описанию конструкции.

2.3. Дверные блоки соответствуют требованиям ГОСТ 6629-88 и Техническому описанию конструкции.

2.4. Внешний вид и отделка поверхности соответствуют IV классу ГОСТ 24404-80.

2.5. Линейные размеры и предельные отклонения в соответствии с ГОСТ 475-78 и Техническим описанием конструкции

и не превышают допустимых норм – 2мм/м.п.

3. Хранение и транспортировка

3.1. Дверь транспортируют любым видом закрытого транспорта  в соответствии с правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта. При транспортировании и хранении дверей должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков. Хранение, установка и эксплуатация должны проводиться в помещениях, где  закончены отделочно-малярные работы, и относительная влажность воздуха не превышает 60%, а температура не ниже +100С. Не допускаются резкие перепады температуры и  влажности.

Двери должны храниться в положении с опорой на всю поверхность, но не на боковом ребре или вертикально прислоненными к чему-либо, т.к. это может привести к искривлению полотна. Нельзя хранить двери вблизи действующих отопительных приборов. Перед установкой дверей их рекомендуется для акклиматизации не менее суток выдержать в помещении, где они будут установлены.

3.2.. Не допускается транспортировка и хранение дверей с размещением на них дополнительной нагрузки в виде грузов иного предназначения с иными способами хранения/транспортировки.

4. Указания по монтажу.

4.1. Установка дверной коробки.

4.1.2 . Вставить коробку в дверной проем на подкладки (при необходимости предварительно убрав штукатурный слой).

4.1.3. Выверить горизонтальное положение перемычки и порога, а также вертикальное положение стояков коробки при

помощи подкладок и строительного уровня.

4.1.4. Не меняя положения коробки, просверлить отверстие в коробке и стене через  саму коробку

4.1.5. закрепить коробку монтажными болтами, либо саморезами по бетону с петлевой стороны

4.2. Установка дверного полотна.

4.2.1. Навесить на коробку дверное полотно, придерживая незакрепленный стояк коробки, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек.

4.2.2. В случае если замки или ручки не работают или работают с затиранием, следует отрегулировать не закрепленный стояк коробки по отношению к ригелям замков или ручек.

4.2.3. Закрыть полотно двери на замки, убедиться в правильном плоскостном расположении коробки по отношению к полотну, при необходимости отрегулировать. Не меняя этого правильного положения, просверлить отверстие в коробке и стене через  саму коробку и закрепить коробку монтажными болтами, либо саморезами по бетону

4.2.4. Убрать подкладки и заполнить полости между коробкой и стеной песчано-цементным раствором или полиуретановой монтажной пеной (см. инструкцию по использованию)

5. Гарантийные обязательства.

В течение 1 года предприятие предоставляет гарантию и гарантийное обслуживание в случаях: растрескивания и отслоения окрашенной поверхности, расслоения дверного полотна, коробления колоды и полотна при условиях правильного хранения, установки и эксплуатации. Предприятие предусматривает послегарантийное обслуживание с возможностями перекрасок и ремонтов.

6. Гарантийному ремонту не подлежат:

-   изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки,

хранения, монтажа и эксплуатации;

-     изделия с  признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;

- изделия после взлома;

- изделия с поломкой фурнитуры, вызванной их небрежной эксплуатацией;

- изделия, установленные (смонтированные) с нарушением требований раздела 4. «Указания по монтажу»

- - для дверей поставляемых собранными в блок